## Slide 1: Nye definisjoner for S-I-R og område for teknisk usikkerhet (ATU)

## Slide 2
www.eucast.org

## Slide 3: Bakgrunn for endring
Nye definisjoner av følsomhetskategorier (S-I-R)
Beholder bokstavene S, I og R
Prosess siden 2015
Innføres fra 1. januar 2019

## Slide 4
Definitions 2002 – 2018 (”the old definition”)

## Slide 5: Uklarheter knyttet til definisjonen av intermediær-kategorien.
“A microorganism is defined as intermediate by a level of antimicrobial agent activity associated with uncertain therapeutic effect. It implies that an infection due to the isolate may be appropriately treated in body sites where the drugs are physiologically concentrated or when a high dosage of drug can be used; it also indicates a buffer zone that should prevent small, uncontrolled, technical factors from causing major discrepancies in interpretations.”

## Slide 6: Den gamle I-kategorien inneholder 4 definisjoner
Usikker terapeutisk effect (farmakologi/mikrobiologi)
Fysiologisk oppkonsentrering av et antibiotikum (farmakokinetikk)
Bruk av høyere dose (farmakologi/toksikologi)
Buffersone for å forhinde tekniske feil … (metodologi)

## Slide 7: Nye definisjoner for S, I og R
Endringene i definisjoner for S og R er minimale – fremhever forholdet mellom kategori og eksponering
Endringene i I-kategorien vil få kliniske og tekniske konsekvenser
  Påvirker resistensovervåking (non-susceptible, R+I)
  Krever endring av noen brytningpunkter

## Slide 8: Følsom, standarddose ( S )
S - Følsom, standarddose: En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, standarddose når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess når et antimikrobielt middel gis i henhold til standard doseregime.

## Slide 9: Følsom, økt eksponering ( I )
I – Følsom, økt eksponering: En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, økt eksponering når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess fordi eksponering av det antimikrobielle middelet er økt ved å tilpasse dosering eller ved oppkonsentrering på infeksjonsstedet.

## Slide 10: Resistent ( R )
R - Resistent: En mikroorganisme er kategorisert som Resistent når det er høy sannsynlighet for terapisvikt, selv ved økt eksponering.

## Slide 11: Eksponering
Administrering
Dose
Doseringsintervall
Infusjonstid
Distribusjon
Metabolisme
Eliminasjon
Et antibiotikums virkning på mikroorganismen på infeksjonsstedet

## Slide 12: SIR – gamle definisjoner
R - Resistent
I - Intermediært følsom
Usikker effekt
Buffersone
Høyere dose
Oppkonsentrering
S - Følsom

## Slide 13: SIR – nye definisjoner 2019
S + I - Følsom
Normal
eksponering
Økt
eksponering
R - Resistent

## Slide 14: Endringer av brytningspunkter som følge av ny definisjon
Organisme | Antibiotikum | BP 2018 mg/L | BP 2019 mg/L
Pseudomonas | Aztreonam | 1 / 16 | 16 / 16
Enterococcus | Trimeoprim | Villtype I-kategori | Note+ECOFF
Enterococcus | Trim-sulfa | Villtype I-kategori | Note+ECOFF
N. meningitidis | Kloramfenikol | 2 / 4 | 2 / 2
Proteus Morganella Providencia | Imipenem | 2 / 4 | 0.12 / 4
Acinetobacter | Ciprofloxacin | 1 / 1 | 0.06 / 1

## Slide 15: Teknisk variasjon og usikkerhet
Tekniske problemer er forbundet med
brytningspunkt som splitter villtypen
brytningspunkt som splitter en resistent populasjon
dårlig kontroll på testbetingelser
  Redusert kvalitet på AST-materiale (buljong, agar, skåler, utstyr osv.)
  Mangelfull kalibrering/validering av AST-prosedyrer
  Dårlig QC-prosedyrer i laboratoriet

## Slide 16: Område for teknisk usikkerhet – Area of Technical Uncertainty (ATU)
EUCAST´s forbedrede metoder muliggjør identifisering av spesielt problematiske områder.
I 2019 introduseres ”ATU” som en advarsel til laboratoriet om spesiell usikkerhet forbundet med resultatet av en resistensbestemmelse.
Advarslen er kun myntet på laboratoriet (ikke kliniker!), og laboratoriet trenger en strategi for å kunne håndtere usikre resultater.

## Slide 21
EUCAST breakpoint table v.9.0 (2019) with columns for ATU warnings for MIC and/or disk diffusion testing

## Slide 22: Håndtering av ATU i laboratoriet
Manuelt(?)
Automatisert i LIS
  Algoritmer for å fange opp resultater i ATU?
  Automatisk varsel?

## Slide 23: Strategier for håndtering av ATU
Repetere testen (kun aktuelt om man mistenker teknisk feil)
Bruk en alternativ test (bestem MIC, PCR, deteksjon av resistensmekanisme)
Rapporter resultatet som «USIKKER» (f.eks. i form av en kommentar og uten S, I eller R)
Rapporter ATU som resistent (R)
Diskuter resultatet med kliniker

## Slide 24: Spørsmål?
www.unn.no/afa
www.eucast.org
pc-linde@online.no